## Slide 1
GPS, CARTOGRAPHIE NOMADE,
OpenStreetMap, & PHOTOGRAPHIE
Sébastien Zaragosi
https://www.geocean.net/wikisig
Extrait de la carte de France de Cassini 1815

## Slide 2
Définition : On appelle GNSS (Global Navigation Satellite System) les systèmes de positionnement basés sur des signaux émis par des satellites en orbite autour de la Terre et fournissant une couverture mondiale.
Objectif : fournir à un récepteur sa position, sa vitesse de déplacement et l’heure. Ce positionnement est réalisé de manière rapide, avec une précision d’une dizaine de mètres, n’importe quand, n’importe où sur la Terre, quelle que soit la météo et à faible coût.
A un GNSS donné est associé
  un système de référence et un ellipsoïde de référence, permettant de décrire un point quelconque de l’espace selon ses coordonnées géocentriques, géographiques ou projetées.
  une échelle de temps, permettant de synchroniser les 2 horloges de l’émetteur et du récepteur.
les systèmes de positionnement par satellite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System

## Slide 3
Il existe 6 services de positionnement par satellite:
Le GPS (Global Positioning System), dispositif américain mis en service depuis 1978 et graduellement amélioré. Le système de référence associé au GPS est le WGS84.
GLONASS, dispositif militaire russe mis en service en 1982 et pleinement opérationnel depuis 2011.
GALILEO, dispositif civil européen mis en service en 2011, et opérationnel depuis 2016.
BEIDOU, dispositif chinois pleinement opérationnel depuis 2020.
Le Japon (QZSS) et l’Inde avec l'IRNSS développent de leur côté un système assurant une couverture uniquement régionale
Phase d’opérationabilité des différents GNSS existants ou en projet (source : Wikipedia, 2012; Hofmann-Wellenhof et al., 2008)
les systèmes de positionnement par satellite

## Slide 4
Désactivation de la dégradation volontaire SA sur les signaux GPS le 2 mai 2000 : effet induit sur les positions instantanées estimées à partir du code pour la station MLVL ( variations des composantes E, N et h par rapport à la position moyenne) (source : Pierre Bosse, cours, ENSG, 2013)
les systèmes de positionnement par satellite
Le système américain GPS est déclaré opérationnel en février 1994. Le signal est alors volontairement dégradé pour l'usage civil (précision de l'ordre de 100 mètres au lieu de 10 mètres), mais en 2000, le gouvernement américain décide de mettre fin à cette dégradation. Cette décision a permis la navigation routière.

## Slide 5
les systèmes de positionnement par satellite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System

## Slide 6
les systèmes de positionnement par satellite

## Slide 7
Le fonctionnement des GNSS repose sur la mesure du temps de propagation du signal électromagnétique (micro-ondes) émis par un satellite pour arriver au récepteur. La mesure du temps de propagation du signal provenant de plusieurs satellites permet par intersection de déterminer la position du récepteur.
Connaissant la vitesse de propagation de l'onde, on peut calculer la distance d qui sépare le satellite du récepteur en connaissant la durée de propagation de l’onde ∆t que l’onde a mis pour parcourir le trajet (d = c . ∆t).
En théorie 3 satellites avec des horloges parfaitement synchronisées entre elles et avec le récepteur suffisent pour un positionnement GNSS. C’est ce que l’on appelle la trilatération.
La mesure précise de ∆t est primordiale. Une erreur de 10-6 s engendre une erreur de 300 m.
les systèmes de positionnement par satellite
Trilatération : positionnement GNSS avec 3 horloges parfaitement synchronisées
(source : Pierre Bosse, cours, ENSG, 2013)

## Slide 8
Sur les satellites : horloges atomiques (précision > 10-10 s)
Sur les récepteurs : horloges à quartz (précision ~ 10-6 s)
En pratique, il existe donc une désynchronisation entre satellites et récepteurs noté t. Dans ce cas on ne parle plus de distance mais de pseudo-distance : mesure indirecte de la distance par le repérage de l’instant de réception d’un signal daté à l’émission lorsque les horloges de l’émetteur et du récepteur ne sont pas synchronisées ( = c . ∆t + c . t).
Au final, pour un positionnement absolu par GNSS, il faut au minimum 4 satellites pour permettre de déterminer les 4 inconnues :
  3 inconnues de position (X, Y, Z)
  1 inconnue de temps liée à la désynchronisation du récepteur (t)
les systèmes de positionnement par satellite

## Slide 9
Comment 4 mesures imprécises peuvent donner une mesure précise de positionnement ?
Raisonnons dans un espace en 2 dimensions:
- A. 2 satellites nécessaires pour repérer un point X;
- B. Erreur commise par le récepteur: point XX;
- C. Si pas d’erreur de mesure, un
3ème
satellite confirme le résultat des 2 autres (X);
- D. Avec l’erreur de mesure, le
3ème
satellite permet de définir une zone dans laquelle se trouve le point X. Il suffit de chercher quelle valeur enlever à chaque mesure pour que les arcs de cercles soient coalescent.
Comme il s’agit d’un espace en 3D, il faut donc recourir à un 4ème satellite.
A
X
X
XX
B
C
D
les systèmes de positionnement par satellite

## Slide 10
Le système GPS est constitué de 3 composantes essentielles appelés segments :
  Le segment spatial
  Le segment de contrôle
  Le segment utilisateur
les systèmes de positionnement par satellite

## Slide 11
Traces au sol pour l’ensemble des satellites GPS pour 1 jour (source : Rolf Dach, école d’été 2012, GRGS)
les systèmes de positionnement par satellite
Le segment spatial

## Slide 12: Le segment de contrôle pour le système GPS
Segment composé de 5 stations chargées de maintenir le système opérationnel de façon permanente.
Ces stations assurent la construction, le lancement, la position orbitale, et la surveillance de chacun des satellites du système et de la constellation dans son ensemble.
La station Master Control (Colorado Springs) fournit le temps de référence, contrôle et programme le repositionnement éventuel des satellites.
Ascension
Diego Garcia
Colorado Springs
Hawaï
Kwajalein
les systèmes de positionnement par satellite

## Slide 13
On distingue 2 modes de positionnement
Positionnement absolu ou ponctuel : la position du récepteur est déterminée de manière directe à partir des observations et de la position des satellites
Positionnement relatif ou différentiel : la position du récepteur est déterminée par mesure du vecteur séparant le récepteur et une ou plusieurs stations de référence est estimé.
(source : Pierre Bosse, cours, ENSG, 2013)
Ces 2 modes de positionnement peuvent être réalisés en temps réel ou en temps différé.
les systèmes de positionnement par satellite
Le segment utilisateurs

## Slide 14
GDOP (Geometric Dilution Of Precision)
les systèmes de positionnement par satellite
Les facteurs de dilution de la précision GDOP, HDOP …
La précision de positionnement d’un système de navigation par satellites (GPS) est affecté par les erreurs liées à la géométrie des satellites observables soit à cause de leur position et leur répartition au dessus de l’utilisateur.
L’idée du DOP géométrique (Geometric Dilution Of Precision - GDOP) est d’indiquer comment les erreurs de mesure affecteront l’estimation de l’état final.
Le DOP peut être exprimé en un certain nombre de mesures distinctes :
HDOP – dilution horizontale de la précision
VDOP – dilution verticale de la précision
PDOP – dilution de position (3D) de la précision
TDOP – dilution temporelle de la précision
GDOP – dilution géométrique de la précision
https://reseau-orpheon.fr/le-reseau-orpheon/le-positionnement-gps-gnss/travailler-dans-des-endroits-difficiles/

## Slide 15
Le GDOP est inversement proportionnel au volume du tétraède formé par le récepteur et les 4 satellites.
Mauvais GDOP Bon GDOP Mauvais GDOP
les systèmes de positionnement par satellite
GDOP (Geometric Dilution Of Precision)
Valeur DOP | Classement | 
<1 | Idéal | Niveau de confiance le plus élevé possible à utiliser pour les applications exigeant la plus grande précision possible à tout moment.
1-2 | Excellent | À ce niveau de confiance, les mesures de position sont considérées comme suffisamment précises pour répondre à toutes les applications, sauf les plus sensibles.
2-5 | Bien | Représente un niveau qui marque le minimum approprié pour prendre des décisions précises. Les mesures de position pourraient être utilisées pour faire des suggestions de navigation fiables à l’utilisateur.
5-10 | Modérer | Les mesures de position pourraient être utilisées pour les calculs, mais la qualité de la correction pourrait encore être améliorée. Une vue plus dégagée du ciel est recommandée.
10-20 | Équitable | Représente un niveau de confiance faible. Les mesures de position doivent être ignorées ou utilisées uniquement pour indiquer une estimation très approximative de l’emplacement actuel.
>20 | Pauvre | À ce niveau, les mesures sont imprécises jusqu’à 300 mètres avec un appareil précis de 6 mètres (50 DOP × 6 mètres) et doivent être rejetées.
https://reseau-orpheon.fr/le-reseau-orpheon/le-positionnement-gps-gnss/travailler-dans-des-endroits-difficiles/

## Slide 16: Positionnement par GPS – positionnement différentiel
Station position exacte X
Station
Utilisateur
Utilisateur
Position calculée Y
Donc ERREUR = Y - X
ERREUR = Y - X
Position "réelle" R = P - ERREUR
Position calculée P
Ligne de base
On parle de mode différentiel lorsque l'on travaille par différence sur deux récepteurs (utilisateur & station) placés sur deux points distincts et observant au même instant les mêmes satellites. L’utilisateur est muni d’un dispositif lui permettant de recevoir des informations provenant de la station dont la position est connue, et ainsi d’appliquer les corrections nécessaires pour calculer sa position.
les systèmes de positionnement par satellite

## Slide 17
les systèmes de positionnement par satellite
Le GPS différentiel est une méthode principalement utilisée en topographie et mise en œuvre au minimum avec 2 récepteurs, dont 1 fixe.
Cette méthode permet une précision de mesure de position de l’ordre de 0,5 à 5 m, pouvant atteindre 2 cm avec l’utilisation de 4 récepteurs.

## Slide 18
Plusieurs erreurs affectent la mesure de distance satellite / récepteur :
- Le biais d’électronique du satellite.
- L’effet de l’erreur d’orbite.
- L’effet de l’erreur d’horloge du satellite.
- L’allongement ionosphérique.
- L’allongement troposphérique.
- Les éventuels multi-trajets.
- L’effet de l’erreur d’horloge du récepteur.
- Le biais d’électronique du récepteur.
Le signal peut être réfléchi par le sol, les bâtiments avant d’être captées par le récepteur.
le signal peut etre masqué par les bâtiments, des ponts, des arbres, …
les systèmes de positionnement par satellite
https://reseau-orpheon.fr/le-reseau-orpheon/le-positionnement-gps-gnss/travailler-dans-des-endroits-difficiles/
(source : Pierre Bosse, cours, ENSG, 2013)

## Slide 19
Impact des erreurs sur 2 modes de positionnement par GPS : Positionnement absolu par mesure du code (Pos. Standard) et positionnement différentiel par mesure de phase (Pos. Précis).
(source : Pierre Bosse, cours, ENSG, 2013)
les systèmes de positionnement par satellite

## Slide 20
©ign.fr
Les réseaux de correction différentielle (DGPS)
Le Réseau GPS Permanent (RGP) est une densification sur le territoire français de réseaux internationaux de stations permanentes, comme l'International GPS Service (IGS). Ce réseau est constitué d’un ensemble de stations de référence qui émettent en permanence les messages de correction dans la bande radio des 285 à 325 kHz.
2 grands types de traitement du positionnement différentiel :
Le temps différé ou post-traitement. De retour au bureau L’opérateur se connecte via Internet à la station la plus proche du lieu des relevés, télécharge les fichiers nécessaires et corrige les géolocalisations relevées à l’aide d’un logiciel approprié.
Le temps réel, nécessitant un système de communication pour transmettre les données. Les données GPS du récepteur fixe sont transmises au récepteur mobile par liaison radio ou GSM. Cette méthode permet d’afficher en continu sur le terrain les coordonnées du récepteur mobile.
les systèmes de positionnement par satellite

## Slide 21
Précision des différents modes d’utilisation du GPS (source : Pierre Bosse, cours, ENSG, 2013)
les systèmes de positionnement par satellite

## Slide 22
Pour avoir une position correcte :
- Avoir au moins 5 satellites.
- Avoir une bonne répartition des satellites dans le ciel.
- Etre dans un environnement suffisamment dégagé.
les systèmes de positionnement par satellite
https://reseau-orpheon.fr/le-reseau-orpheon/le-positionnement-gps-gnss/travailler-dans-des-endroits-difficiles/

## Slide 23
les systèmes de positionnement par satellite

## Slide 24
les systèmes de positionnement sousmarin
Et sous l’eau ?
Le déploiement d’engins sous-marins téléguidés (ROV) ou autonomes (AUV) impose de mettre en œuvre des dispositifs de localisation de ces mobiles au sein de la colonne d’eau. Cette fonction est assurée par des systèmes de positionnement à base ultracourte (BUC), qui permettent de localiser avec une grande précision un ou plusieurs véhicules sous-marins, au moyen de balises acoustiques (émetteurs autonomes fixés sur les mobiles) et d’une antenne BUC fixée sous la coque du navire. Dans le cas du système IXSEA Posidonia installé sur la plupart des navires français, cette antenne comprend un émetteur et 4 récepteurs montés en croix.
Le fonctionnement du système est basé sur l’échange bidirectionnel de signaux acoustiques entre les balises et la BUC du navire. La BUC transmet des commandes à la balise via son antenne acoustique et déclenche l’émission du signal de réponse de la balise. Ce signal, reçu par les quatre récepteurs de l’antenne est décodé et traité de façon à déterminer la direction et la distance de la balise par rapport au navire. La direction du signal est obtenue en exploitant les différences de phases entre les quatre récepteurs (technique interférométrique). Connaissant la position, l’attitude (roulis, tangage) et le cap du navire, ainsi que le profil de célérité (afin de corriger la réfraction des rayons sonores), le système en déduit la position de la balise : latitude, longitude, profondeur. Les erreurs de mesure sont de l’ordre de 0,5% de la hauteur d’eau. Posidonia permet de gérer simultanément jusqu’à quatre balises. Il est également possible de travailler en mode différentiel en utilisant une balise fixe posée sur le fond (de position connue). Cela permet de réduire l’erreur de mesure sur la ou les balises mobiles.
BISQUAY, Hervé, Henri FLOC’H, et Xavier LURTON. « Les équipements acoustiques des navires océanographiques ». Les équipements acoustiques des navires océanographiques, no 48 (2007): 10‑16.

## Slide 25
les systèmes de positionnement sousmarin
Emetteur BUC du n.o. Pourquoi Pas ?
Dans le cas du système IXSEA Posidonia installé sur la plupart des navires français, cette antenne comprend un émetteur et 4 récepteurs montés en croix.
Et sous l’eau ?

## Slide 26
les systèmes de positionnement sousmarin
Balise acoustique BUC du Nautile
Et sous l’eau ?

## Slide 27
les systèmes de positionnement sousmarin
Balise acoustique du carottier multitube
Et sous l’eau ?

## Slide 28
les systèmes de positionnement sousmarin
Balise acoustique du carottier Calypso
Et sous l’eau ?

## Slide 29
OpenStreetMap

## Slide 30
OpenStreetMap

## Slide 31
OpenStreetMap

## Slide 32
OpenStreetMap

## Slide 33
OpenStreetMap

## Slide 34
OpenStreetMap

## Slide 35
OSMAND

## Slide 36
OSMAND

## Slide 37
OSMAND

## Slide 38
OSMAND

## Slide 39
OSMAND

## Slide 40
OSMAND

## Slide 41
OSMAND

## Slide 42
OSMAND

## Slide 43
OSMAND

## Slide 44
OSMAND

## Slide 45
OSMAND

## Slide 46
OSMAND

## Slide 47
OSMAND

## Slide 48
OSMAND

## Slide 49
OSMAND

## Slide 50
OSMAND

## Slide 51
OSMAND

## Slide 52
OSMAND

## Slide 53
OSMAND

## Slide 54
OSMAND

## Slide 55
PHOTOGRAPHIES & SIG

## Slide 56
PHOTOGRAPHIES & SIG

## Slide 57
PHOTOGRAPHIES & SIG

## Slide 58
PHOTOGRAPHIES & ArcGIS Pro