## Slide 1
Discipline pluridisciplinaire :
- Astronomie
- Géophysique
- Océanographie
- …
Notions de géodésie
Sébastien Zaragosi
Université de Bordeaux
https://www.geocean.net

## Slide 2
Le déplacement du sol
Station GPS IGN
Lemoine, A., Bertil, D., Roullé, A., Briole, P., 2019. The volcano-tectonic crisis of 2018 east of Mayotte, Comoros islands.
Crise sismo-volcanique de Mayotte
Depuis Juillet 2018, l’île s’est déplacée vers l’est de ~21 cm
et elle s’est enfoncée de ~16 cm (situation au 3/12/19)
mm
mm
mm

## Slide 3
Comment se positionner précisément sur une surface aussi complexe que la Terre ?
=> Géodésie
Science qui mesure et représente la forme, les dimensions et le champ de gravité de la Terre.

## Slide 4
Les coordonnées cartésiennes géocentriques tridimensionnelles : X, Y, Z
Avantages : X, Y, Z et la vitesse
Les coordonnées sont alors déclinées en X,Y et Z relatives aux 3 axes d'un repère ayant son origine au centre de masse de la Terre.
Inconvénient : inutilisable pour représenter un point à la surface de la Terre
Sources :
http://ressources.esrifrance.fr/genl_syst_coord.aspx
http://geodesie.ign.fr/
L’origine O : proche du centre de gravité de la Terre
L’axe OZ : proche de l’axe de rotation de la Terre
OXZ : plan méridien origine
OXY : plan de l’équateur
Notions de géodésie : les systèmes de coordonnées

## Slide 5
Les coordonnées géographiques : longitude, latitude, hauteur
λ (lambda) : longitude
φ (phi) : latitude
h : hauteur au dessus de l’ellipsoïde
Attention ne pas confondre hauteur ellipsoïdale et altitude.
Sources :
http://ressources.esrifrance.fr/genl_syst_coord.aspx
http://geodesie.ign.fr/
Notions de géodésie : les systèmes de coordonnées

## Slide 6
Le géoïde :
Les surfaces sur lesquelles le potentiel de pesanteur est constant sont appelées surfaces équipotentielles. La surface moyenne des océans est une surface équipotentielle. Ainsi le géoïde correspond à la surface moyenne des océans. En fait, cette surface est difficilement accessible. Même sur les océans, où la houle, les marées peuvent être moyennées, les différences de température, de salinité, les vents, peuvent modifier le niveau moyen. Sous les continents, le géoïde n'est défini que d'une façon indirecte.
L'ellipsoïde :
L'ellipsoïde de révolution ("sphère aplatie aux pôles") est un modèle mathématique que l'on définit pour qu'il soit le plus près possible du géoïde. Il existe de nombreux modèles d'ellipsoïdes. Les ellipsoïdes globaux modélisent la totalité du géoïde, leur précision est moyenne à peu près partout ex: IAG GRS 1980 (WGS84). Les ellipsoïdes locaux modélisent précisément une zone géographique particulière et ne peuvent pas êtres utilisés en dehors de cette zone ex: Clarke 1880 IGN (NTF).
Notions de géodésie : géoïde et ellipsoïde
Géoïde
Ellipsoïde global
Ellipsoïde local

## Slide 7
Les coordonnées géographiques : longitude, latitude, hauteur
λ (lambda) : longitude
φ (phi) : latitude
h : hauteur au dessus de l’ellipsoïde
Avantages : très pratique pour se repérer
Inconvénients : impossible de faire des mesures
Sources :
http://ressources.esrifrance.fr/genl_syst_coord.aspx
http://geodesie.ign.fr/
Notions de géodésie : les systèmes de coordonnées

## Slide 8
Coordonnées géographiques :
Notation des unités angulaires pour les latitudes et longitudes
degrés, minutes, secondes (° ´ ") exemple : 48° 36´ 36"
degrés, minutes décimales (° ´) exemple : 48° 36.6´
degrés décimaux (°) exemple : 48.61°
W - -48.61
E + +30.92
N + +20.32
S - -60.96
Notions de géodésie : les unités

## Slide 9
La conversion de positions géographiques d’une surface courbe sur une surface plane nécessite l’utilisation d’une projection cartographique. Une fois cette projection définie, la localisation d'un élément peut alors s'exprimer sous la forme de coordonnées planes à l'aide de deux valeurs linéaires : X, Y exprimées dans différentes unités : Mètres, Kilomètres, Miles nautiques, ...
Sources :
http://ressources.esrifrance.fr/genl_syst_coord.aspx
http://geodesie.ign.fr/
Notions de géodésie : les systèmes de coordonnées
Les coordonnées planes : E, N (coordonnées projetés)

## Slide 10
La conversion de positions géographiques d’une surface courbe sur une surface plane nécessite l’utilisation d’une projection cartographique. Une fois cette projection définie, la localisation d'un élément peut alors s'exprimer sous la forme de coordonnées planes à l'aide de deux valeurs linéaires : X, Y exprimées dans différentes unités : Mètres, Kilomètres, Miles nautiques, ...
Sources :
http://ressources.esrifrance.fr/genl_syst_coord.aspx
http://geodesie.ign.fr/
Avantages : représentation en plan, mesures possibles
Inconvénients : perte de l’information d’altitude
Notions de géodésie : les systèmes de coordonnées
Les coordonnées planes : E, N (coordonnées projetés)

## Slide 11
Les coordonnées cartésiennes X, Y, Z
+ Ellipsoïde
Coordonnées géographiques lon. lat. haut.
+ Projection
Les coordonnées planes
E, N
Notions de géodésie : les systèmes de coordonnées

## Slide 12
Il est important de définir le type et les paramètres d'une projection dans le but de:
  soit de conserver les surfaces (projections équivalentes).
  soit de conserver localement les angles (projections conformes).
  soit d'opter pour une représentation ne conservant ni les angles ni les surfaces (projections dites "aphylactiques").
La plupart des projections utilisées en océanographie sont conformes. La cartographie à petite échelle utilise souvent des projections équivalentes.
Processus de "mise à plat " des éléments situés sur l’ellipsoïde.
Notions de géodésie : les projections

## Slide 13
Mercator : projection conforme, qui minimise l’altération de la forme. Les angles sont conservés (utilisation dans le domaine de la navigation maritime ex. UTM).
Mollweide : projection équivalente, ce qui veut dire qu’elle respecte les surfaces.
Conique Conforme : minimise l'altération des formes et des distances sur des régions limités donc inutilisable pour couvrir l'ensemble de la surface terrestre. (ex. Lambert I, II, III, IV et 93)
Robinson : compromis pour une représentation globale de la surface terrestre mais ne préserve ni les distances ni les angles.
Projection azimutale est une projection équidistante utilisée pour représenter les pôles. pôle Nord.
Sources :
http://ressources.esrifrance.fr/genl_syst_coord.aspx
http://geodesie.ign.fr/
Notions de géodésie : les projections

## Slide 14
Projection cylindrique:
La surface de projection est un cylindre tangent ou sécant au modèle de la Terre. (Exemple : Mercator, UTM, ...).
Représentation cylindrique directe (Mercator)
Représentation cylindrique transverse (UTM)
Projection conique:
La surface de projection est un cône tangent ou sécant. (Exemple : Lambert, ...).
Représentation conique directe tangente (Lambert)
Notions de géodésie : les projections

## Slide 15
Système géodésique NTF:
Projection conique conforme Lambert
Ellipsoïde Clarke 1880 IGN
La projection réglementaire en France est une conique conforme de Lambert. Dans le but de minimiser les déformations, la France a été découpée en 4 zones Lambert I, II, III, IV (Corse). Une projection appelée "Lambert II étendu" couvre la France entière pour des besoins d'amplitude nationale.
Notions de géodésie : le système LAMBERT
Le système LAMBERT

## Slide 16
La projection cylindrique UTM (Universal Transverse Mercator) couvre le monde entier et est constituée de 60 fuseaux de 6 degrés d'amplitude en longitude.
La France est sur 3 fuseaux :
UTM Nord fuseau 30 : entre 6 degrés ouest et 0 degré Greenwich
UTM Nord fuseau 31 : entre 0 degré et 6 degrés est Greenwich
UTM Nord fuseau 32 : entre 6 degrés est et 12 degrés est Greenwich
Système géodésique ED50:
Projection UTM
Ellipsoïde International (Hayford 1909)
Notions de géodésie : le système UTM
Le système UTM

## Slide 17
Sources :
http://ressources.esrifrance.fr/genl_syst_coord.aspx
http://geodesie.ign.fr/
Les fuseaux UTM
Notions de géodésie : le système UTM

## Slide 18
Projection Mercator (si projeté)
Ellipsoïde IAG GRS 1980
La projection Mercator associée au système géodésique WGS84 est couramment utilisée en océanographie (SHOM, IFREMER,…). De plus le système GPS donne les coordonnées dans ce système.
Contrairement au systèmes Lambert et UTM qui présentent un certain nombre de zones prédéfinies vous devez dans le système WGS84 précisez vous même les caractéristiques de la projection avec entre autre le méridien central (0 si pas de précision) et la latitude d'échelle conservée. La projection Mercator ne conservant pas les distances, l'échelle de la carte n'est valable que le long de la latitude d'échelle conservée.
Notions de géodésie : le système WGS84
Le système WGS84

## Slide 19
Notions de géodésie : les cartes du SHOM

## Slide 20
Notions de géodésie : les cartes IGN

## Slide 21
La gestion de la géodésie sous ArcGIS pro

## Slide 22
La gestion de la géodésie sous ArcGIS pro

## Slide 23
La gestion de la géodésie sous ArcGIS pro
Système de coordonnées géographiques : unités le degré (WGS84)
Système de coordonnées projetées : unités le mètre (UTM, Lambert, RGF93, WGS84-Mercator, …)

## Slide 24
En 1799, après la mesure d'un arc de méridien entreprise par Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchain entre Dunkerque et Barcelone.
En 1791, l'unité de mesure universelle de longueur est prise égale à un dix-millionième de la distance entre l’équateur et le pôle Nord, mesurée le long d’un méridien. Ce lien historique explique notamment l’importance de la géodésie dans la création du système métrique.
Origine du mètre :
Avec la Révolution française de 1789 s'affirme le désir d'unifier les mesures et de s'affranchir de l'héritage de la féodalité.
Notions de géodésie : un peu d’histoire
Un mètre est la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant 1/299 792 458 de seconde.
Définition actuelle du mètre :

## Slide 25
Notions de géodésie : un peu d’histoire

## Slide 26
Origine du Nœud :
Le nœud (symbole kn, kt ou nd) est une unité de mesure de la vitesse utilisée en navigation maritime et aérienne. Un nœud est égal à un mille marin par heure, soit 1,852 km/h ou 0,514 m/s.
Un nœud correspond à un mille marin (valeur moyenne d'une minute d'arc de méridien) par heure, donc approximativement une minute de latitude en une heure.
Dans la marine française, les nœuds étaient espacés de 47 pieds et demi soit 15 mètres et 43 centimètres et le sablier étalonné sur une période de 30 secondes (47 pieds et 3 pouces, soit 14,4 m, et 28 secondes dans la marine anglaise).
Notions de géodésie : un peu d’histoire

## Slide 27
Notions de géodésie : un peu d’histoire
Le mille marin a été conçu pour correspondre approximativement à une minute d'arc de latitude sur la Terre.
Origine du Mille :
Le mot mille vient du latin mille passus, qui signifie « mille pas ». Mais le passus romain était un double pas : deux enjambées, soit environ 1,48 m. Le mille romain faisait donc approximativement 1 480 m.
La différence d'origine avec le mille marin est donc fondamentale : le mille terrestre vient historiquement de la marche et des unités romaines, tandis que le mille marin vient de la géométrie de la Terre et de la navigation.

## Slide 28
Type de mille | Valeur en mètres | Usage
Mille terrestre international (statute mile) | 1 609,344 m exactement | Routes, distances terrestres aux États-Unis et au Royaume-Uni
Mille marin international (nautical mile) | 1 852 m exactement | Navigation maritime et aérienne
Ancien mille marin britannique | 1 853,184 m | Marine britannique, avant l'adoption du mille marin international
Ancien mille marin américain | ≈ 1 853,249 m | États-Unis, avant 1954
Notions de géodésie : un peu d’histoire
Origine du Mille :

## Slide 30
Alexandrie
Syène

## Slide 32
a = angles alternes - internes
-> ils sont identiques
a
a

## Slide 33
a = 7,2°
Un cercle complet fait 360°
Donc :
Distance entre Alexandrie et Syène :
≈ 800 km
Si 800 km = 1/50 du tour de la Terre :
800 x 50 = 40 000 km
Valeur réelle : 40 075 km

## Slide 34
https://www.youtube.com/@questionsdescience/videos
La Lune se déplace dans le ciel de son diamètre toutes les heures

## Slide 35
La plus longue éclipse de Lune est de 3 heures
La Lune est trois fois plus petite que la Terre.
Source : Wikipedia
https://www.youtube.com/@questionsdescience/videos

## Slide 36
https://www.youtube.com/@questionsdescience/videos

## Slide 37
https://www.youtube.com/@questionsdescience/videos

## Slide 38
Source : Wikipedia
https://www.youtube.com/@questionsdescience/videos
3 476 km

## Slide 39
Source : Wikipedia
AL = rayon de la Lune = 3476 / 2 = 1738 km
TL = distance Terre – Lune = ???
TL =
= 370 000 km
https://www.youtube.com/@questionsdescience/videos

## Slide 40
https://www.youtube.com/@questionsdescience/videos

## Slide 42
Notions de géodésie : un peu d’histoire
Source : Wikipedia

## Slide 45
Source : Wikipedia
14 j
15 j

## Slide 46
14 j
15 j
a : 3.1°
Notions de géodésie : un peu d’histoire
Source : Wikipedia

## Slide 47
14 j
15 j
Valeur actuelle : 149 600 000 km
Source : Wikipedia
https://www.youtube.com/@questionsdescience/videos

## Slide 49
https://www.youtube.com/@questionsdescience/videos
Distance Terre – Lune = 370 000 km
Taille de la Lune : 3 476 km
Distance Terre - Soleil = 149 600 000 km (7 108 000 km pour Aristarque)

## Slide 50
Diamètre du Soleil = 1 392 000 km
Source : Wikipedia
https://www.youtube.com/@questionsdescience/videos

## Slide 52
Source : Wikipedia
Ces grandes découvertes reposent sur :
Des observations intelligentes
Se poser les bonnes questions
Avoir une idée simple
Imaginer des expériences
Utiliser des outils mathématiques basiques